Инструкция за работа със станция с горещ въздух 952В

1.Установяване на работна температура и начин на работа

- Внимание!Преди употреба развийте предпазния винт на помпата!

- Поставете подходящ накрайник

- Включете изделието

- Установете стойностите на желаните температура и налягане на въздуха с потенциометрите

- Насочете в мястото на разпояване или запояване без да докосвате повърхността му.

- Разпояване: упражнете опън с пинцети или клещи върху компонента за по-лесното му отделяне и предпазване от загряване.

- Запояване: нанесете припой върху елемента или платката доближете материала до желаната повърхност и загрейте с въздуха от ръкохватката.Поставете елемента върху слоя припой и ги загрейте заедно докато се споят

- След работа изключете от прекъсвача, като оставите изделието включете в мрежата и работещо на празен ход до спадане на температурата му до 50° C. (Помпата спира автоматично)Продължителното загряване на накрайниците води до изхабяването им.НЕ УДРЯЙТЕ РЪКОХВАТКАТА!-ИМА СТЪКЛЕНА ВЛОЖКА!

2.Съхранение и предпазни мерки

- Поставяйте винаги ръкохватката винаги на металната стойка преди и след работа

- Не ползувайте в запалима среда или близо до лесно запалими материали

- Не доближавайте нагрятата част до захранващия кабел на изделието

- Смяната на накрайник или нагревател да се извършва при изключено изделие и охладена нагреваема част до стайна температура

- След изключване на изделието помпата автоматично спира след спадане на температурата му до 50° C

- Не оставяйте включен уред без надзор или в пауза при работа с настройка на висока работна температура!

- ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!

НАПРЕЖЕНИЕ:                       220 VAC

КОНСУМАЦИЯ:                       180≈750W

ВЪЗДУШЕН ПОТОК:              0.12-1.6 Nm3/h

ТЕМПЕРАТУРА:                      100≈500°C

ПОМПА (мощност):                 50W

НАГРЕВАТЕЛ (мощност):      650W